# 6.Проверка долговечности подшипников

## 6.1    Ведущий вал

# Реакции опор:

в плоскости XZ:

# Проверка:

# -212-1340.5+1150.35+402.15=0

в плоскости YZ:

# Проверка:

# -191+506-315=0

Суммарные реакции:

Подбираем подшипник по более нагруженной опоре №2

| Условное обозначение подшипника | d | D | B | Грузоподъемность,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм | С | Со |
| N306 | 30 | 72 | 19 | 28,1 | 14,6 |

Отношение

Этой величине по таблице 9.18[1] соответствует e=0,21

Отношение  X=0.56, Y=2.05

Эквивалентная нагрузка по формуле:

, H

где V=1-вращается внутреннее кольцо подшипника;

коэффициент безопасности по таблице 9.19[1] КБ=1;

температурный коэффициент по таблице 9.20[1] КТ=1,0.

H

Расчетная долговечность, млн. об  по формуле :

Расчетная долговечность, ч по формуле :

ч

Фактическое время работы редуктора

Срок службы 8 лет, при двухсменной работе:

365дней*16ч.КгодКсут=365*16*0,85*0,6=11914 ч.

6.2   Промежуточный вал

# Реакции опор:

в плоскости XZ:

# Проверка:

# 1700-3286+245.5+1340.5=0

в плоскости YZ:

# Проверка:

# -44+1227-506-677=0

Суммарные реакции:

Подбираем подшипник по более нагруженной опоре №1

| Условное обозначение подшипника | d | D | B | Грузоподъемность,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм | С | Со |
| N306 | 30 | 72 | 19 | 28,1 | 14,6 |

Отношение

Этой величине по таблице 9.18[1] соответствует e=0,21

Отношение  X=1, Y=0

Эквивалентная нагрузка по формуле:

H

Расчетная долговечность, млн. об  по формуле :

Расчетная долговечность, ч по формуле :

ч

6.3   Ведомый вал

# Реакции опор:

в плоскости XZ:

# Проверка:

-2861+3286+561-986=0

в плоскости YZ:

# Проверка:

# 41-1227+1186=0

Суммарные реакции:

Подбираем подшипник по более нагруженной опоре №1

| Условное обозначение подшипника | d | D | B | Грузоподъемность,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм | С | Со |
| N310 | 50 | 100 | 27 | 65,8 | 36 |

Отношение

Этой величине по таблице 9.18[1] соответствует e=0,195

Отношение  X=0.56, Y=2.2

Эквивалентная нагрузка по формуле:

H

Расчетная долговечность, млн. об  по формуле :

Расчетная долговечность, ч по формуле :

ч

# 7.Проверка прочности шпоночных соединений

Применяются шпонки призматические со скругленными торцами по

ГОСТ 23360-78. Материал шпонок - сталь 45 нормализованная.

| Диаметр вала d, мм | Ширина шпонки b, мм | Высота шпонки h, мм | Длина шпонки l, мм | Глубина паза t1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 8 | 7 | 30 | 4 |
| 35 | 10 | 8 | 32 | 5 |
| 42 | 12 | 8 | 65 | 5 |
| 55 | 16 | 10 | 55 | 6 |

Напряжения смятия и условие прочности по формуле:

Допускаемые напряжения смятия при стальной ступице =100...120Мпа

7.1 Ведущий вал

# При d=25 мм; ; t1=4 мм;  длине шпонки l=30 мм; крутящий момент Т1=25Нм

## 7.2 Промежуточный вал

При d=35 мм; ; t1=5 мм; длине шпонки l=32 мм; крутящий момент Т2=115Нм

## 7.3 Ведомый вал

# При d=55 мм; ; t1=6 мм; длине шпонки l=55 мм; крутящий момент Т3=314Нм

# При d=42 мм; ; t1=5 мм; длине шпонки l=65 мм

# Text boxes

1.040.000.ПЗ

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

22

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

20

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Изм.

№ докум.

1.040.00 00.ПЗ

26

Лист

Дата

Подпись

1.040.000.ПЗ

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

1.040.000.ПЗ

25

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

1.040.000.ПЗ

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

1.040.000.ПЗ

21

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Изм.

1.040.00 00.ПЗ

24

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

1.040.000.ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1.040.000.ПЗ